## Slide 1: Real Time and Embedded Systems Sistema di monitoraggio su Raspberry Pi Pico
Università di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Ingegneria «Enzo Ferrari»
Autore: Riccardo Neri
Corso di studio: Cloud & Cybersecurity
Anno accademico: 2024 / 2025

## Slide 2: Obiettivi e tecnologie
Obiettivi
  Implementare un sistema embedded multi-tasking con FreeRTOS
  Lettura periodica della temperatura interna del Pico
  Visualizzazione su seriale e interazione via menu
  Opzionale: logging dati su PC e generazione grafico
Tecnologie
  Hardware: Raspberry Pi Pico
  Librerie: Pico SDK, FreeRTOS
  Linguaggi: C per il firmware, Python per il logger grafico opzionale
  Ambiente di sviluppo: Visual Studio Code su WSL Ubuntu 22.04

## Slide 3: Architettura software
Per il corretto funzionamento del sistema vengono utilizzati 5 task concorrenti:
  Acquisition: legge temperatura, invia su coda, aggiorna buffer
  Processing: consuma dati dalla coda, stampa su seriale, gestisce LED
  Menu: riceve comandi utente e modifica parametri runtime
  Stats: ogni 10s stampa min/max/deviazione standard delle letture
  Diagnostics: ogni 10s stampa heap libero e stack residuo dei task precedenti
Inoltre, si segnala l’utilizzo di mutex e queue per garantire sincronizzazione e thread safety:
  Queue: comunicazione produttore/consumatore tra Acquisition e Processing
  Mutex: protezione di variabili e sezioni critiche tra i task
  Scheduler FreeRTOS: gestisce le priorità dei task

## Slide 4: Funzionamento
Dopo aver caricato il programma all’interno del Pico, apriamo una connessione seriale sulla porta USB corrispondente del nostro PC:
  All’avvio attende connessione USB, stampa menu comandi
  L’utente può inviare comandi tramite seriale in base alle necessità
Una volta che la rilevazione è stata attivata:
  Acquisition invia campioni a Processing
  Processing stampa i dati (righe [TEMP]), lampeggia LED se oltre soglia (di default impostata a 33 °C)
  Stats e Diagnostics stampano periodicamente info aggiuntive (righe [STATS] e [DIAG])

## Slide 5: Logging opzionale e grafico (1)
Tramite uno script in linguaggio Python è possibile eseguire logging sui dati raccolti: utilizzo di 3 threads (Writer, Reader e Printer).
Sfruttando un file CSV, le rilevazioni vengono salvate come coppie timestamp (in ms) - temperatura (in °C).
Una volta soddisfatti, premendo CTRL+C, è possibile fermare il salvataggio e generare il grafico corrispondente:
  Linea blu: singole rilevazioni nel tempo
  Linea rossa: media mobile delle rilevazioni nel tempo

## Slide 6: Logging opzionale e grafico (2)

## Slide 7: Riflessioni finali
Rivediamo quindi un breve riassunto delle principali tematiche di questo progetto:
  Sistema embedded concorrente sviluppato su Raspberry Pi Pico con FreeRTOS
  Utilizzo di più task, mutex, code e scheduler real-time
  Lettura, elaborazione e gestione della temperatura in tempo reale
  Interfaccia seriale con menu interattivo
  Task dedicati per statistiche e diagnostica
  Logging opzionale dei dati via script Python
  Generazione automatica di grafici sfruttando file CSV
Il progetto è strutturato in modo da essere facilmente estendibile e personalizzabile, lasciando spazio ad eventuali implementazioni future:
  Aggiunta di sensori esterni (es. umidità, pressione, …)
  Allarmi visivi o acustici se superate soglie critiche
  Gestione di ulteriori eventi o interrupt
  …

## Slide 8: Per provare il progetto
Codice disponibile su GitHub:
github.com/neRIccardo/rtes_project
Segui il README per installazione, configurazione e utilizzo

## Slide 9
Grazie per l’attenzione